## Slide 1: Montador – Software Básico
André Geraldes
Caio Angêlo
Djore Gouveia Novembro 2011
Ney Melo Universidade de Brasília

## Slide 2: Sumário
1 - Introdução
  Estratégia utilizada
2 - Módulos
  Análise léxica
  Análise sintática
  Análise semântica
  Gerador de código
3 – Conclusão
  Apresentação do software – analisador de diretivas
  Próximos passos

## Slide 3: introdução

## Slide 4: Estratégia utilizada
Objetivo do programa: montador MIPS
  Análises léxica, sintática, semântica e gerador de código objeto
Modularização:
  Makefile
  Controle de versão:
    Google code + SVN

## Slide 6: Estratégia utilizada
Analisador Léxico
Analisador Sintático
Analisador Semântico
Gerador de código-objeto
Hello.s
Lista de tokens
Tabela de símbolos
Lista de instruções
Lista de instruções
validada
Hello.bin.txt
Tabela de Instruções
Tabela de Registradores
Gramática

## Slide 7: Lista de tokens
addi
TK_INST
$t0
TK_REG
$t2
TK_REG
4
TK_IMM
NULL
End
TK_LAB
j
TK_INST
End
TK_SYM
NULL

## Slide 8: Lista de instruções
index = 0 |  | type = TYPE_I |  | opcode = 8 | funct = 0
rs = 8 | rd = 0 |  | rt = 10 | imm = 4 | symbol = NULL
addi
TK_INST
$t0
TK_REG
$t2
TK_REG
4
TK_IMM
NULL

## Slide 9: módulos

## Slide 10: Analisador Léxico
Tem como entrada um arquivo texto.s contendo o código fonte, a tabela de instruções, a tabela de registradores e a tabela de diretivas.
Tem como saída a lista de tokens a tabela de símbolos em forma de lista encadeada, cada símbolo sendo representado por um único string.

## Slide 11: Analisador léxico

## Slide 12: Analisador Sintático
Tem como variáveis de entrada a saída do analisador léxico:
  token_list que é uma lista de structs composta por structs de tokens;
A para cada instrução são feitas checagens de:
  Correta padronização das instruções (checando com a gramática;
  Tipos dos argumentos

## Slide 13: Analisador Sintático
Em seguida é feito uma análise dos registradores:
  É verificado a quantidade de registradores na instrução;
  Se os registradores estão no formato certo;
  Se estão escritos da forma correta, ex: tem virgulas, colchetes;
  Se os formatos encontrados estão de acordo com o formato esperado de cada instrução;

## Slide 14: Analisador Sintático
  Caso toda a token_list passe ok, ele tem como saída o ponteiro il_out, que aponta para o início da lista de entrada para o analisador semântico.

## Slide 15: Analisador semantico
Tem como entrada a saída do analisador sintático inst_list, a saída do analisador léxico token_list, a tabela de instruções e a tabela de diretivas:
inst_list é uma lista de structs formadas de structs de bits de campo.
Tem como saída uma lista de instruções validada

## Slide 16: ANALISADOR SEMANTICO
São tratados os seguintes erros:
  - Rótulo declarado duas vezes
  - Rótulo chamado não está declarado
  - Tamanho do imm e do shamt
  - Tentativa de escrita em $zero
  - addiu, $t0, $t1, -5

## Slide 17: Geração do código binário
Estrutura de dados de entrada:
  Lista de instruções:
Estrutura values contém os valores de cada campo da instrução (opcode, rs, rt, rd, shamt, funct, imediato)
Concatenação dos valores adequados na ordem correspondente ao tipo da instrução (R,I,J)
  => soma dos valores após deslocamentos lógicos pertinentes
Ex.: Tipo R
Opcode | Rs | Rt | Rd | Shamt | Funct

## Slide 18: Geração do código binário
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Rt = $10
Deslocamento lógico
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casting
add $8, $9, $10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opcode
Rs
Rt
Rd
Shamt
Funct
op = 0
rs = 9
rt = 10
rd = 8
shamt = 0
funct = 32
Linha codificada

## Slide 19: conclusão

## Slide 20: APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
A fim de se tornar um programa mais amigável ao usuário, foram implementadas diretivas (as quais são detalhadas no menu de ajuda do programa)

## Slide 21: Próximos passos
Adicionar mensagens de warnings
Implementar suporte à relocação (.text e .data)
Adicionar instruções de ponto flutuante
Adicionar pseudo-instruções
Imprimir múltiplas mensagens de erro

## Slide 22: Perguntas