## Slide 1: Interface entre as linguagens C e Assembly 8085
André Augusto Geraldes
Caio Angelo
Djore Gouveia
Ney César de Melo Filho
Software Básico – UnB 2/2011

## Slide 2: Sumário
1 – Introdução
  Interface entre C e Assembly – vantagens e desvantagens
2 – Métodos de interfaceamento
  Programa C chamando função em assembly
    Passagem de parâmetros e valor de retorno
    Variáveis globais
  Programa assembly chamando função em C
  Inline assembly
  Modelos de memória
3 – Aplicações
4 – Conclusão

## Slide 3: Introdução

## Slide 4: titulo
Diferenças entre C e assembly
Vantagens e desvantagens
Quando usar um e quando usar o outro
Por que misturar? Qual a vantagem de utilizar uma solução híbrida

## Slide 5: Métodos de interfaceamento

## Slide 6: Chamando Assembly em C
Para chamar do C uma função assembly sem parâmetros e sem retorno, basta colocar seu nome no .ASM, em qualquer lugar, como pública:
  public nome_funcao_ASM
A chamada em C é a usual: nome_funcao_ASM(); e deve-se colocar seu protótipo no início do programa
A maneira mais simples de trocar valores entre eles é usar variáveis globais. Declare-as normalmente em C e no assembly as declare como externas:
  extrn data(var1)
  extrn data(var2)

## Slide 7: Chamando C em Assembly
Para chamar do assembly uma função C sem parâmetros e sem retorno, basta declará-la no .ASM antes como externa e fazer um LCALL normalmente:
  extrn code(nome_funcao_C)

## Slide 8: Programa C chamando função em Assembly (No exemplo IA-32)
#include <stdio.h>
extern int soma(int a, int b);
int main(){
int x;
x = soma(3,79);
printf("o resultado da soma eh: %d",x);
return 0;
}
global soma
soma:
mov eax,[esp+4]
mov ebx,[esp+8]
add eax,ebx
ret

## Slide 9: Forma de se chamar C em assembly ou assembly em C

## Slide 10: Forma de se chamar C em assembly ou assembly em C
Desta forma é permitido fazer com que haja trocas em qualquer sentido entre os códigos, dado que eles só vão ser conectados e formato “.o”;
Formato “.o” não cria diferenças entre programas desde que não seja em OS`s diferentes.

## Slide 12: Programa C chamando função em assembly
Como isso é possivel?
a.c -> compilador -> a.o
b.asm -> montador -> b.o
a.o + b.o -> ligador -> executavel
Pro ligador tudo é objeto. Tanto faz de onde veio

## Slide 13: Diretivas extern e global
Código exemplo

## Slide 14: Passagem de parâmetros e valor de retorno
Código exemplo

## Slide 15: Variáveis globais
Código exemplo

## Slide 16: Inline assembly
Introdução
Codificação básica para GCC
  Sintaxe: AT&T
  Exemplo:
    __asm__ ("movl %eax, %ebx\n\t"
    "movl $56, %esi\n\t“
    "movl %ecx, $label(%edx,%ebx,$4)\n\t”
    "movb %ah, (%ebx)");
Extensão
  Como definir as variáveis de entrada e saída (interface com C)
  Como indicar como essas variáveis serão usadas em assembly

## Slide 17: Inline assembly
Extensão (continuação)
  Campos: assembly template, saída, entrada e registradores utilizados
  Operandos: associados a variáveis em C
  Restrições: r, =r, a,b,c,...,m, ..., número
  Exemplo:
  int a=10, b;
  asm (“movl %1, %%eax;
  movl %%eax, %0;”
  :"=r"(b) /* saida */
  :"r"(a) /* entrada */
  :"%eax" /* registradores utilizados */ );

## Slide 18: Modelos de memória
O que são?
Qual usar?
Misturar modelos de memória – cláusulas tiny, small, medium, compact, large, huge
  Podem ser usadas para especificar o modelo para cada função
  Exemplo: void foo(void) small
  { for (i=8;i>0;i--) {
  P1.2 = ~P1.2; } }
Intel Memory Models

## Slide 19: Aplicações

## Slide 20: Tempo de execução
Programas onde a maior parte do tempo de execução é gasto na CPU:
  Algoritmos de ordenamento
    Instrução XCHG
  Cálculos matriciais
  Processamento de imagens, vídeos, audio

## Slide 21: Sistemas Tempo Real
O tempo máximo de execução de uma função deve ser conhecido (ciclos de clock)
O número de ciclos de clock de um programa escrito em C depende do compilador utilizado
Exemplo de projeto:
  desenvolver o núcleo tempo real em assembly e a interface utilizador em C

## Slide 22: Uso de memória
Sistemas com memória disponível limitada
Sistemas embarcados
  MSP430G2001 – 128B de RAM, 512B de Flash
  PIC10F200 – 16B de RAM, 256B de Flash
  Reduzir a memória necessária do programa pode reduzir as exigências de hardware e reduzir o custo do projeto
instrução
xchg EAX,EDX

## Slide 23: Consumo de energia
Sistemas alimentados por bateria ou energia solar
Sistemas em que velocidade de execução seja menos crítica que o consumo de energia
Exemplo: estação de medição autônoma

## Slide 24: Exemplo: transmissão serial (JTAG)
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
TDI
TDO

## Slide 25: Exemplo: transmissão serial (JTAG)
TDI: 4.5 instruções
TDO: 3.5 instruções
TDI: 3.5 instruções
TDO: 2 instruções
-30%

## Slide 26: Conclusão

## Slide 27: Utilização de assembly e C
O uso de funções em assembly pode otimizar o código
  Reduzir o tempo de execução
  Reduzir quantidade de memória utilizada
  Reduzir consumo de energia
Depende da aplicação
  Programas pequenos em computadores de alto desempenho
  Sistemas tempo real
  Sistemas com limitação de memória

## Slide 28: Perguntas